# ООО «КОМПОЗИТ»

# Утверждаю:

# Генеральный директор

# ООО «КОМПОЗИТ»

# Сапунков В.А.

# Инструкция по эксплуатации труб-вкладышей Фуранфлекс

для низкотемпературных дымовых и

вытяжных вентиляционных каналов, водостоков.

# СТО 85745575-004-2013 ??

г. Москва, 2013г.

1. Общие положения:

- Необходимо проводить технический осмотр и чистку дымохода,  силами организации, имеющей соответствующие разрешительные документы, не реже, чем 1 раз в год, с выездом специалиста на объект и последующим получением отметки о прохождении осмотра.

- Ремонтные работы, напрямую или косвенно затрагивающие дымоход Фуранфлекс разрешается проводить только с согласования организации производившей монтаж.

2. Дымоход Фуранфлекс разрешается:

- Использовать для удаления продуктов сгорания от отопительных приборов, работающих на газообразном и жидком топливе с температурой отходящих газов не более 250°C.

- Использовать вытяжных вентиляционных каналов.

- Использовать для водостоков.

3. Запрещается:

- Подключение дополнительных отопительных приборов к уже существующему дымоходу, без согласования с организацией производившей монтаж дымохода Фуранфлекс.

- Подключение отопительных приборов большей мощности, чем это позволяет сечение вашего дымохода, без согласования с организацией производившей монтаж дымохода Фуранфлекс.

4. Чистка труб-вкладышей Фуранфлекс.

- Общие положения.

  - При  газовом обогреве дымоходы не загрязняются.

  - При обогреве нефтью на внутренней стенке Фуранфлекс может осаждаться тонкий слой сажи.

  - Слой жира может оседать на поверхности вентиляционных труб и вытяжных труб на кухне.

  - В технической системе вентиляции могут образоваться отложения неизвестной природы.

  - В водосточных трубах может образоваться слой солей жесткости

  - Способ очистки труб Фуранфлекс зависит от стойкости материала Фуранфлекс и свойств очищаемых материалов

- Механическая чистка

Трубу Фуранфлекс можно чистить щеткой из природной или искусственной щетины и тканью. Нельзя использовать щетки с металлической щетиной.

- Выжигание

Трубу Фуранфлекс нельзя чистить отжигом.

- Чистка химическими средствами

- Можно чистить кислотосодержащими химическими средствами без ограничений.

- Щелочными химическими средствами можно пользоваться для чистки, только если их щелочность не превышает рН 12. После чистки нужно удалить щелочные вещества, оставшиеся на поверхности. Средства для обезжиривания бытовых духовых печей нельзя использовать в концентрированном виде. Сильнощелочные растворы размягчают материал Фуранфлекс.

- Из растворителей теоретически можно использовать ацетон, бензин, спирт, но их следует избегать из-за опасности взрыва или пожара.

- Трубу Фуранфлекс нельзя чистить средствами, содержащими абразивные порошки.

# ОКП 224800

Ключевые слова: труба-вкладыш, труба водостока, дымовой канал, вентиляционный канал, водосток.

Руководитель организации разработчика:

# ООО «КОМПОЗИТ»

Генеральный директор   ____________________  В.А. Сапунков

Руководитель разработки ___________________  А.М. Балабиков